ООО "Урал-Авто"

РОССИЯ, г. Нижний Новгород,

т./факс 8-(831)-22-33-600,   моб. +7-908-236-20-40

E-mail: versia-nnov@mail.ru

Изделия производства АВАР г. Псков

| Наименование | ЦЕНА с НДС при объеме закупок более 4500 шт. в месяц | ЦЕНА с НДС при объеме закупок до 4500 шт. в месяц |
| --- | --- | --- |
| Колодка для переключателя 2106-3724568 | 1,8 руб. | 1,9 руб. |
| Переключатель 92.3709.000 | 59,0 руб. | 60,0 руб. |
| Рамка переключателя 21093-3709.680 | 1,7 руб. | 1,8 руб. |

Условия поставки для оптовых покупателей: самовывоз или доставка транспортной компанией на выбор и за счет покупателя.

92.3709           Габаритные размеры 92.3709      2106-3724568         3709.680

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ      92.3709

Для управления моторедуктором стеклоподъемники, подъема и опускания антенны, привода люка крыши.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	12

Номинальный ток, А	10

Падение напряжения, мВ/А	не более 10

Степень защиты	IP4X

Масса, кг	0,0085

Размер штырей, мм	2,8х0,8

Способ крепления	защелками корпуса

Условное обозначение символа	согласно чертежа

Тип подсветки символа	от встроенной лампы

Технические условия	ТУ 37.469.012-95

Схема переключателя

Возможна поставка и другой продукции АО Авар, а именно:  выключатели и переключатели, предохранители, реле, электронные изделия, блоки монтажные реле и предохранителей.